明陽中學

106年度數位監視系統設備採購(案號:106-4)

招標需求規範

- 16路混合型監控主機 49台 (下列規格皆含以上)

- 採用非電腦架構之Standalone監控主機系統，避免電腦中毒、及Windows系統當機及常操作不當所造成的系統損壞等問題發生。

- 影像壓縮格式為H.264壓縮格式。

- 主機同時支援AHD 攝影機、類比攝影機、網路攝影機等三種攝影機格式的影像訊號輸入。

- 訊號輸入模式：同時連結16路AHD 1080P攝影機影像加上16路8MP網路攝影機影像，合計共32路影像顯示，並可直接切換成32路網路攝影機模式，以利後續系統升級為全網路系統。

- 具備智能自動搜索、添加網路攝影機功能。

- 主機具備網路攝影機錄影總收串流容量最大192Mbps。

- 顯示輸出：1路VGA /1路HDMI同步輸出，HDMI輸出畫質支援顯示3840*2160 4K畫質。

- 主機內建HDMI訊號增強輸出功能，可於系統設定選擇開啟或關閉。

- 主機內建AHD訊號增強功能，可於系統設定選擇開啟或關閉。

- 具備16路聲音輸入(含)以上及１路聲音(含)以上輸出端子。

- 具備1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19/22/25分割顯示功能。

- 16組警報輸入(含)以上，1組警報輸出(含)以上。

- UTC同軸控制功能，主機可遠端操作設定攝影機OSD參數選單功能。

- 具備主機端直接設定網路攝影機以下功能 :

- ICR切換模式與延遲時間設定。

- 影像垂直翻轉/影像水平鏡射/影像走廊模式/影像180度迴轉..等功能。

- 背光補償:關/開(低/中/高)。

- 寬動態模式:關/開。

- 3D DNR降躁功能:關/手動/自動 1-255階設定功能。

- 自動增益:關/開(低/中/高)。

- 白平衡:室內/手動/自動。

- 電子快門:手動/自動。

- 主機內建至少4顆硬碟容量，須支援單顆8TB，並支援硬碟群組攝影機設定及MIRROR鏡射群組攝影機錄影設定功能，主機內建硬碟容量不低於32TB，搭配ESATA硬碟櫃硬碟容量不低於64TB，此次採購硬碟容量為8TB*2顆，容量為16TB。

- 支援ESATA功能，可後續支援硬碟擴充容量不低於32TB。

- 具備１個RJ45網路連接Port。

- 網路協議:DHCP ,DDNS,PPPoE,RTSP,FTP,3G。

- 具備每路攝影機工具列操控功能：可快速執行手動截圖/預覽回放/數位放大/影像顏色設置/PTZ控制 。

- 具智慧偵測無影像訊號輸入功能，於影像自動跳台及手動切換畫面時，智慧排除空埠頻道，以達到智慧操控。

- 錄影模式:

- AHD1080P*16路+IP *16路並支援最高8MP網路攝影機連結。

- IP*32路並支援最高8MP網路攝影機連結。

- AHD 1920*1080 16路總錄影張數480張。

- IP 1080P 16路總錄影張數330張。

- 於每路1080P(1920x1080) / 每秒30張錄影解析度下，可同時回放16路攝影機的錄影資料。

- 當位移警報觸發時，主機須自動單畫面獨立放大，並發出警示音，方便現場人員查看狀況。

- 使用者於Live監看時，可於Live畫面選擇單一路影像立即回放前5分鐘錄影資料查看，不影響其它路影像即時監看，以達到即時狀態完全掌控。

- 智慧搜尋回放功能 : 可自訂智慧搜尋區域內之錄影變動資料，並快速顯示智能搜尋出之異動時段，方便使用者快速選擇播放。

- 支援網路攝影機之主串流/子串流 /手機串流設定。

- 即時監看及回放歷史影像時，使用者可自訂區域範圍，進行該區域影像數位放大至全螢幕畫面，並可用滑鼠拖曳區域範圍至畫面任一處，以觀看該區域影像放大畫面。

- 支援控制快速球型攝影機操作，可設置預設點、軌跡學習、預設點巡航路線、巡航軌道、左右邊界自動掃描等功能。

- 主機支援12個用戶權限設定，並針對回放/預覽 /備份/雲台等重大選項，讓使用者能單獨選擇每一台攝影機的權限啟用/關閉，並且支援音頻監聽權限設定功能，以真正達到權限區分目的。

- 主機端可選擇影像備份格式為H.264 /AVI /MPEG4三種。

- 主機支援影像資料使用DROPBOX雲儲存方式定時截圖上傳至雲端儲存，進行網路異地備份影像，以增加影像保全的可靠性。

- 主機APP及CMS中央圖控串流須採智慧串流設計，當連結主機分割畫面時，自動以子碼流顯示，當連結主機單一畫面時，自動以主碼流顯示，以降低系統使用頻寬。

投標須知-16路混合型監控主機 : 為保障本校售後服務權益，得標廠商驗收時應提供下列證明文件: 設備原廠官網須具有提供產品保固登錄並請檢附由設備原廠開立之產品保固登錄及產品故障報修服務之售後保證書。如於設備原廠官網查證未有保固登錄及產品故障報修功能機制視同不合格。 正式型錄。不可使用模糊影印，或經非法修改型錄及文件。 設備原廠「出廠證明」(須為3個月內之新品)及「保固證明」(保固2年內)。 設備原廠開立主機五年內零件無缺保證書。 設備原廠開立IEEE網路MAC代碼文件。設備原廠MAC代碼須為台灣品牌並註冊於台灣，否則視同驗收產品規格不符。 設備原廠CE EMC/CE LVD/FCC認證證書 (其中至少2種)。 ※上述證明文件如為影本須加蓋廠商大小章，不可使用模糊影印，或經非法修改。

- 中央圖控雙錄影主機1台(下列規格皆含以上)

- 中央圖控系統可整合類比儲存主機/AHD儲存主機/網路儲存主機/網路攝影機等影像。

- 可使用鍵盤Ctrl+滑鼠左鍵連點模式，進行人性化快速添加連結網段內所有類比儲存主機/AHD儲存主機/網路儲存主機/網路攝影機功能。

- 中央圖控系統最少需求11大類功能如下 :

預覽/群組分配管理/用戶管理/文件管理/報警配置管理/本地錄影管理/遠程回放/本地回放/本地日誌搜索/電子地圖/系統配置。

- 預覽 :

- 可分為單一畫面/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32/64/128分割顯示功能。

- 具備4螢幕畫面編輯指定影像輸出功能。

- 具備4螢幕*128分割合計共512台攝影機同時連結監看。

- 智慧串流設計分割畫面監看為子碼流影像，切換為單一畫面時，自動顯示主碼流影像

- 群組分配管理 :

- 可搜索並添加網段內設備或手動添加設備，並可編輯設備名稱。

- 可編輯群組名稱，並能設定類比儲存主機/AHD儲存主機/網路儲存主機/網路攝影機等設備內，任一台攝影機影像為同一群組，不受系統不同限制。

- 群組內攝影機頻道名稱最少可編輯8個中文字元。

- 用戶管理 :

- 可進行用戶登錄名稱/密碼/功能權限編輯設定功能。

- 需可編輯最少15項用戶功能權限開啟/關閉。

- 文件管理 :

- 快速搜索指定攝影機在所設定日期及時間區段內所有手動截圖資料，匯出至指定資料夾。

- 快速搜索指定攝影機在所設定日期及時間區段內所有手動錄影資料，匯出至指定資料夾。

- 報警配置管理 : 每台攝影機在發生告警事件時，可設定指定啟動項目如下 :

- 當位移偵測啟動告警時 : 可設定截圖/錄影時間/彈屏時間/告警聲音。

- 當I/O輸入點啟動告警時:可設定 截圖/錄影時間/彈屏時間/告警聲音。

- 本地錄影管理 :

- 錄影計畫 : 可指定每台攝影機星期時間錄影排程，並能自訂檔案為大小為5~60分鐘，包括錄影碼流為主碼流或子碼流。

- 錄影管理 : 可指定錄影硬碟及錄影保留天數，並能選擇循環錄影及所有錄影信息。

- 遠程回放 : 可指定回放任一台儲存設備錄影資料，並具有功能操作如下 :

- 各路攝影機回放不同指定時間或同步時間錄影資料。

- 錄影資料拖曳時間軸時間顯示。

- 各路攝影機回放時，進行截圖/數位放大/錄影/監聽及下載錄影資料功能。

- 各路攝影機回放時，進行快轉回放最高16倍，慢速回放1/16。

- 本地回放 :可指定回放本地端儲存硬碟錄影資料，並具有功能操作如下 :

- 具備32路錄影回放功能。

- 回放可選擇單一畫面/4/6/8/9/10/13/16/17/22/25/32分割畫面顯示回放。

- 具備錄影資料拖曳時間軸時間顯示。

- 具備各路攝影機回放時，單獨進行截圖/數位放大/錄影/監聽功能。

- 進行各路攝影機回放時，進行快轉回放最高16倍，慢速回放1/16。

- 本地日誌搜索 : 可針對指定用戶與指定群組及指定日期時間區間的報警日誌/操作日誌/系統日誌，進行各別與全部事件的資料搜尋及資料備份，並可瀏覽備份資料夾中內容。

- 電子地圖 :需作為告警畫面顯示地圖，其功能需求如下 :

- 可添加上層地圖及下層地圖，並可將群組內攝影機，拖曳至地圖上顯示及警戒。

- 隨時點擊攝影機圖示，可快速閱覽即時影像。

- 當告警產生時，告警攝影機圖示會警示，並發出告警音，同時彈出告警現場影像。

- 系統配置 :

- 基本配置:語言選擇/日誌保留時間1星期至1個月/多通道聲音選擇/自動登錄/恢復預覽狀態。

- 文件:影像保存路徑設置/截圖保存路徑設置/儲存硬碟剩餘容量不足告警設置。

- 硬體規格 :含同等或以上規格

| 品項 | 內容 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 機殼 | CSE -825TQ-563LPB 2U 8Bay抽取硬碟盒 560W Power Supply | 1 |
| 主機板 | Supermicro X9SRA 伺服器主機板 | 1 |
| CPU | Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 6-Core (15M Cache, 2.10 GHz) | 1 |
| RAM | Samsung 4GB DD3 1333 Ecc/Reg | 2 |
| SSD | Intel 535系列 120GB SSD | 1 |
| HDD | 內建16TB |  |
| 顯示卡 | ASUS EAH5450 Silent/DI/1GD3 | 1 |
| Raid Card | Lsi 9260-8i Raid 0/1/5/6/10 | 1 |
| ODD | DVD-RW*1 | 1 |
|  | SNK-P0048AP4 (Heatsink) | 1 |
|  | CBL-0388L | 2 |
|  | 轉接頭 | 1 |
|  | 原廠機架滑軌 | 1 |

投標須知-中央圖控雙錄影主機 : 為保障本校售後服務權益，得標廠商驗收時應提供下列證明文件: 設備原廠官網須具有提供產品保固登錄並請檢附由設備原廠開立之產品保固登錄及產品故障報修服務之售後保證書。如於設備原廠官網查證未有保固登錄及產品故障報修功能機制視同不合格。 正式型錄。不可使用模糊影印，或經非法修改型錄及文件。 設備原廠「出廠證明」(須為3個月內之新品)及「保固證明」(保固2年內)。 設備原廠開立主機五年內零件無缺保證書。 台灣製造之工廠登記證。 ※上述證明文件如為影本須加蓋廠商大小章，不可使用模糊影印，或經非法修改。

- AHD 2MP槍型紅外線攝影機120台(下列規格皆含以上)

- 內建3.6mm 百萬像素鏡頭。

- 採用高功率紅外線LED ，投射距離至少20米。

- 視窗採用耐高溫強化光學玻璃，具雙片玻璃組合設計並以環套加以隔離，有效避免紅外線光折射所造成畫面白霧失焦現象。

- 外殼：高硬度鋁鑄一體式內藏線支架設計，有效降低內部熱能及加強散熱，防止破壞。

- 防水等級：防塵防水等級達IP 66。

- 攝像晶片：1/ 3" Sony 200 萬像素CMOS Sensor。

- 攝像圖素 : 1920(H) x 1080(V)。

- 最低照度：0.01 Lux以上。

- 信號雜訊比：60dB以上。

- 紅外線濾光片(IR CUT)裝置，白天或黑夜時自動切換並可自訂延遲切換時間，有效提升感光度及呈現真實鮮艷色彩。

- 具UTC同軸設定OSD螢幕選單功能。

- 白平衡：自動追蹤白平衡、AWB、AWC、室內、室外、手動白平衡（藍、紅色可調整）。

- 具背光補償/強光仰制/自動增益控制/寬動態/亮度調整。

- 背光補償功能可依現場環境需求自定，感應區塊共分90格，補償高低3階可調。

- 數位降噪功能：2D DNR 及3D DNR 各３階可調整。

- 具有左右鏡像、上下翻轉及4區域隱私遮罩功能。

- 銳利度：10階可調整/慢速快門最高可調整達30倍 。

- 位移偵測 :可自定4個區域，靈敏度100階可調整，並可設定位移觸發時於畫面觸發區塊閃爍警示。

- 具透霧功能。

- 具突波吸收保護器裝置，感應電壓大於5V時即啟動，以防止外電干擾及雷擊所造成系統內部重要零件損壞。

- 內附12V/1A變壓器。

投標須知-AHD 2MP槍型紅外線攝影機 : 為保障本校售後服務權益，得標廠商驗收時應提供下列證明文件: 正式型錄。不可使用模糊影印，或經非法修改型錄及文件。 設備原廠「出廠證明」(須為3個月內之新品)及「保固證明」(保固2年內)。 台灣製造之工廠登記證。 設備原廠CE EMC/CE LVD/FCC認證證書 (其中至少2種)。 ※上述證明文件如為影本須加蓋廠商大小章，不可使用模糊影印，或經非法修改。

- AHD 2MP防破壞半球形紅外線攝影機70台(下列規格皆含以上)

- 內建3.6mm 百萬像素鏡頭。

- 採用高功率紅外線LED ，投射距離至少20米。

- 視窗採用耐高溫強化光學玻璃，具雙片玻璃組合設計並以環套加以隔離，有效避免紅外線光折射所造成畫面白霧失焦現象。

- 半球型高硬度鋁鑄防破壞設計。

- 防水等級：防塵防水等級達IP 66。

- 攝像晶片：1/ 3" Sony 200 萬像素CMOS Sensor。

- 攝像圖素 : 1920(H) x 1080(V)。

- 最低照度：0.01 Lux以上。

- 信號雜訊比：60dB以上。

- 紅外線濾光片(IR CUT)裝置，白天或黑夜時自動切換並可自訂延遲切換時間，有效提升感光度及呈現真實鮮艷色彩。

- 具UTC同軸設定OSD螢幕選單功能。

- 白平衡：自動追蹤白平衡、AWB、AWC、室內、室外、手動白平衡（藍、紅色可調整）。

- 具背光補償 /強光仰制/自動增益控制/寬動態/亮度調整。

- 背光補償功能可依現場環境需求自定，感應區塊共分90格，補償高低3階可調。

- 數位降噪功能：2D DNR 及3D DNR 各3階可調整。

- 具有左右鏡像、上下翻轉及4區域隱私遮罩功能。

- 銳利度：10階可調整/慢速快門最高可調整達30倍 。

- 位移偵測 :可自定４個區域，靈敏度100階可調整，並可設定位移觸發時於畫面觸發區塊閃爍警示。

- 具透霧功能。

- 具突波吸收保護器裝置，感應電壓大於5V時即啟動，以防止外電干擾及雷擊所造成系統內部重要零件損壞。

- 內附12V/1A變壓器。

投標須知-AHD 2MP防破壞半球形紅外線攝影機 : 為保障本校售後服務權益，得標廠商驗收時應提供下列證明文件: 正式型錄。不可使用模糊影印，或經非法修改型錄及文件。 設備原廠「出廠證明」(須為3個月內之新品)及「保固證明」(保固2年內)。 台灣製造之工廠登記證。 設備原廠CE EMC/CE LVD/FCC認證證書 (其中至少2種)。 ※上述證明文件如為影本須加蓋廠商大小章，不可使用模糊影印，或經非法修改。